ПРОЕКТ

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

- __ заседание 2 созыва

РЕШЕНИЕ

от  2020 г.                                    с. Березовка 			№ ____

О внесении изменений в решение Березовского сельского совета от 18.07.2019 № 693 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым» (в редакции решения от 27.11.2019 № 36)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 13.04.2017 года № 711/ пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Республики Крым от 08.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,  поручением Главы Республики Крым С.В. Аксенова от 24.05.2020 № 1/01-32/2339,   Уставом муниципального образования Березовское  сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, принимая во внимание письмо Администрации Раздольненского района от 23.06.2020 № 1371 Березовский  сельский совет

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Березовского сельского совета 1 созыва от 18.07.2019. № 693 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым» (в редакции решения от 27.11.2019 № 36) (далее - Правила) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Правил дополнить подразделом 2.1. следующего содержания:

2.1. Установление границ прилегающих территорий зданий (помещений в них) и сооружений

1.Границы прилегающей территории зданий (помещений в них) и сооружений устанавливаются в количестве метров по внешнему контуру отступа:

- от границ обособленной территории - при наличии обособленной территории зданий и сооружений;

- от внешнего контура зданий (помещений в них) и сооружений - при отсутствии обособленной территории.

2.Границы прилегающей территории устанавливаются в следующем размере:

- Объекты коммунального назначения (насосные, газораспределительные станции, электрические подстанции, котельные и т.д.) – 5 м;

- Гаражи, хозяйственные постройки - 15 м;

- Линии электропередач 220В и трансформаторные подстанции- 2 м;

- Воздушные теплотрассы и высоковольтные линии электропередач: вдоль их прохождения по 5 м в каждую сторону от теплотрассы или проекции крайнего провода;

- Другие предприятия, лица, содержащие социальные, административные, промышленные, рекреационные, торговые и прочие здания, строения и сооружения, независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности, в т.ч. палатки, павильоны, киоски, лотки и пр. – 15 м;

- Школы, дошкольные учреждения, иные учебные заведения – 5 м;

- Владельцы индивидуальных жилых домов – до края асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог, а при наличии грунтовой дороги – до оси дороги. При отсутствии выделенной проезжей части – 15 метров, по периметру предоставленной территории – 10 м;

- Остановочные пункты, павильоны – 10 м

3.Границы прилегающей территории зданий (помещений в них) и сооружений отображаются на схеме.

4.Схема изготавливается Администрацией Березовского сельского поселения и утверждается постановлением.

5.Прилегающие территории (за исключением дорог) включают в себя тротуары, зеленые насаждения, парковки, иные объекты, но ограничиваются дорожным бордюром, полотном дороги общего пользования, границами смежных земельных участков, принадлежащих третьим лицам на определенном праве.

6.В случае пересечения прилегающих территорий зданий (помещений в них) и сооружений границы указанных территорий устанавливаются путем соразмерного уменьшения пересекающихся прилегающих территорий пропорционально площади зданий (помещений в них) и сооружений.

1.2. Раздел 15 Правил дополнить подразделом 15.2 следующего содержания:

«15.2. Требования к размещению и содержанию ограждений строительных площадок, строительных сеток на фасадах зданий.

1. Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены, оборудованы   предупреждающими знаками в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих норм и правил.

2. Выезды со строительных площадок должны быть оборудованы пунктами мойки (очистки) колес автотранспорта.

3. Своевременно, но не реже одного раза в полгода необходимо проводить   мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии ограждения, строительной сетки, строительных лесов, подсветки и оборудования строительной площадки.

4. При отсутствии разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства застройщику необходимо благоустроить территорию согласно паспорту фасада здания, строения, сооружения, согласованного администрацией муниципального образования, в течение шести месяцев со дня принятия решения о предоставлении земельного участка. При этом ограждение территории возможно лишь с использованием декоративного неглухого ограждения высотой не более 1,8 м., выполненного по индивидуальному проекту.

5. Для размещения рабочих, инструмента и материалов при выполнении строительных и ремонтных работ на фасадах зданий, в том числе при их утеплении и отделке путем монтажа различных конструкций навесных фасадных систем, применяются строительные леса.

6. Поверхность грунта, на которую устанавливаются строительные леса, должна быть спланирована или оборудована регулируемыми опорами (домкратами).

Металлические строительные леса должны быть огрунтованы и окрашены.

7. Строительная сетка должна быть навешена на крепления, специально изготовленные для таких целей, находящиеся по фасаду здания, или же на строительные леса, а также должна находиться в натянутом состоянии на всей поверхности для придания устойчивости.

Наличие строительной сетки обязательно при осуществлении строительных работ со стороны территорий общего пользования, особо охраняемых территорий и объектов, где дополнительно должен быть оборудован сплошной защитный навес»

8. При выполнении строительных работ не допускается:

- установка строительного ограждения, не соответствующего настоящим   требованиям, а также без выданного в установленном порядке разрешения на проведение строительных работ;

- размещение рекламных конструкций на строительных ограждениях и строительной сетке;

- установка строительных лесов из дерева (за исключением настилов) на     фасадах, расположенных со стороны территорий общего пользования, особо охраняемых территорий и объектов;

- крепление строительных лесов к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений;

- наличие видимых искривлений и провисаний строительной сетки».

1.3.  Дополнить Правила приложением 3 следующего содержания:

## «Приложение 3

## к Правилам благоустройства

## и санитарного содержания территории

## ЭСКИЗЫ ТИПОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Тип 1 – типовое строительное ограждение с использованием металлоконструкций и металлопрофиля, окрашенного в заводских условиях.

Декоративные элементы (тяги) – металлопрофиль квадратного сечения 30x30мм.

Цветовое решение:

Тип 1.1. Строительное ограждение с навесом

Тип 1.2. Строительное ограждение с навесом и защитным ограждением

Информационный щит строительного объекта располагается над строительным ограждением.

Габариты щита составляют:

- по вертикали 1/2 высоты строительного ограждения (но не более 1200 мм.);

- по горизонтали – двойную длину одной секции ограждения (но не более 8000 мм.).

Примечание:

Необходимо использовать на строительных площадках, выходящих на   территории общего пользования и просматриваемых с этих территорий (за исключением особо охраняемых территорий и объектов, исторической    части поселения).

Со стороны массового прохода людей ограждение по всей длине     должно быть дополнено навесом, а со стороны проезжей части и защитным ограждением, выполненном в соответствии с действующими нормами и правилами, и настоящим приложением. В других случаях, ограждение выполняется без навеса, а информационный щит размещается по Типу 1.1.

Информационный щит строительного объекта (см. изображение) размещается на строительном ограждении в непосредственной близости от въезда на территорию с обеспечением подсветки. Габариты щита определяются характеристиками ограждения.

Тип. 2 – типовое строительное ограждение с использованием металлоконструкций и металлопрофиля, окрашенного в заводских   условиях. 
    Декоративные элементы (тяги) - металлопрофиль квадратного сечения 30x30 мм.

ТИП 2. Варианты цветового решения

Тип 2.1. Строительное ограждение с навесом

Тип 2.2. Строительное ограждение с навесом и защитным ограждением

Информационный щит строительного объекта располагается над строительным      ограждением.
    Габариты щита составляют:

- по вертикали 1/2 высоты строительного ограждения (но не более   1200 мм.);

- по горизонтали - двойную длину одной секции ограждения (но не более 8000 мм.).

Примечание:

Необходимо использовать на строительных площадках, выходящих на территории общего пользования и просматриваемых с этих территорий, расположенных в границах исторической части поселения, на особо    охраняемых территориях и объектах.
    Со стороны массового прохода людей ограждение по всей длине должно быть дополнено навесом, а со стороны проезжей части и защитным   ограждением, выполненном в соответствии с действующими нормами и правилами и настоящим приложением. В других случаях, ограждение      выполняется без навеса, а информационный   щит   размещается по Типу 2.1.
    Информационный щит строительного объекта (см. от въезда на   территорию с обеспечением подсветки. Габариты щита определяются характеристиками ограждения.

Тип 3 – типовое строительное ограждение в виде железобетонных   конструкций с различным рисунком и фактурой заполнения.

Примечание:

Предназначено для размещения на удаленных от центра строительных площадках (производственные, складские зоны), а также    расположенных внутри квартала строительных площадках и не просматриваемых с территорий общего пользования.

Со   стороны   массового   прохода   людей   ограждение   по всей длине должно быть дополнено навесом, выполненном в соответствии с     действующими нормами и правилами, из металлопрофиля.

Информационный щит строительного объекта (см. изображение) размещается      на    строительном    ограждении     в       непосредственной     близости   от   въезда   на   территорию с     обеспечением       подсветки.     Габариты    щита         определяются    характеристиками   ограждения».

2.	Обнародовать данное решение на информационных стендах населенных пунктов Березовского сельского поселения и на официальном сайте Администрации в сети Интернет (http:/ berezovkassovet.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Березовского сельского совета – главу Администрации Березовского сельского поселения.

Председатель Березовского сельского

совета – глава Администрации

Березовского сельского поселения                                  			 А.Б.Назар